администрация ЛИЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от  18.03.2013  № 22

с. Лизиновка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Лизиновского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области на период до 2015 года

с учетом перспектив до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте поселения  в сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лизиновского сельского поселения 	Т.Д. Сухорукова

Приложение к постановлению администрации Лизиновского сельского поселения от 18.03.2013г. № 22

Схема теплоснабжения

Лизиновского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области

на период до 2015 года с учетом перспектив

до 2025 года

с. Лизиновка, 2013г.

| Содержание |
| --- |
| Общие положения | 4 |
| 1. Цели и задачи схемы теплоснабжения | 4 |
| 2. Функциональная структура теплоснабжения поселения | 4 |
| 3. Организация службы эксплуатации тепловых сетей | 6 |
| 4. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях | 6 |
| 5. Потребление тепловой энергии в поселении | 6 |
| 6. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении | 7 |
| 7. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения | 8 |
| 8. Развитие тепловых сетей на территории поселения | 8 |
| Приложение 1 | 9 |
| Приложение 2 | 10 |

Общие положения

Схема теплоснабжения Лизиновского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Лизиновское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено на юге Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г. Россошь составляет  порядка 13 километров. В состав поселения входит 8 населенных пунктов: с. Лизиновка, с. Екатериновка, х. Чернышовка, х. Чагари, х. Артемово, х. Владимировка, х. Копани, х. Ростовец. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2013г. - 17222 га. Административным центром поселения является с.Лизиновка. Численность населения Лизиновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013г. составляет 2180  человек. На территории поселения функционирует 2 котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная с. Лизиновка, ул. Ленина,164 д | Факел - 1Г 4 шт. | 1992 | 3,44 | школа, клуб, д/с, ФАП, административное здание, 3 МКД, производственные объекты ООО «Россошанская Нива» |
| 2. | Угольная котельная с. Екатериновка ул. Победы, 77 | Универсал – 5М 3 шт | 1985 | 1,41 | школа |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в с. Лизиновка в остальных населенных пунктах отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы – от собственных котельных (топочных). В с. Лизиновка централизованное отопление осуществляется от газовой котельной МУП «Теплосеть». Установленная мощность котельной 3,44 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,625 Гкал/час. Котельная отапливает школу, клуб, д/с, ФАП, административное здание, 3 МКД, производственные объекты ООО «Россошанская Нива».

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 1021 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей (приложение 1, 2). Износ тепловых сетей составляет в среднем 70-85%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Лизиновка, ул. Ленина,164 д | 57, 60, 159 | 996 | подземное | 70 |
| Угольная котельная с. Екатериновка ул. Победы, 77 | 108, 159 | 25 | подземное | 85 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012 г. отпуск тепловой энергии составил 985,725 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2012г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Газовая котельная с. Лизиновка, ул. Ленина,164 д |
| Выработка | 374,322 |
| Отпуск | 364,964 |
| Собственные нужды | 9,358 |
| Потери | 28,074 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 336,890 |
| Угольная котельная с. Екатериновка, ул. Победы, 77 |
| Выработка | 636,678 |
| Отпуск | 620,761 |
| Собственные нужды | 15,917 |
| Потери | 47,751 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 573,010 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Лизиновскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Лизиновского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Лизиновского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Лизиновского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Лизиновскому сельскому поселению

в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Лизиновка, ул. Ленина,164 д |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Угольная котельная с. Екатериновка, ул. Победы, 77 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,41 | 1,41 | 1,6 | 1,41 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| 1. | Газовая котельная с. Лизиновка, ул. Ленина, 164 д | Замена котлов Факел 1Г в кол-ве 4 ед. на новые, современные | 3,44 | 2400,0 | - | 1200,0 | 1200,0 |
| 2. | Угольная котельная, с. Екатериновка, ул. Победы, 77 | Строительство газовой блочной котельной мощностью 1,6 Гкал | 1,41 | 5000,0 | - | 5000,0 | - |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

Учитывая, что технологическое оборудование угольной котельной в селе Екатериновка выработало свой ресурс и морально устарело, а также то, что природный газ является самым дешевым энергоносителем возникла необходимость в строительстве блочной газовой котельной взамен угольной. Строительство тепловых сетей будет включено в проекты строительства блочной котельной.

Приложение № 1

# Приложение №2